## Slide 1: ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

## Slide 2: LASER
Light amplification by stimulated emission of radiation
Ενίσχυση του φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας.

## Slide 3: ΣΥΣΚΕΥΗ LASER
α γ
α β γ
α Την πηγή ακτινοβολίας
β Το ενεργό υλικό που ενισχύει την ακτινοβολία
Γ Τον οπτικό αντανακλάστηκα που πολλαπλασιάζει την ισχύ της ακτινοβολίας

## Slide 4: Είδη LASER
Ανάλογα με το είδος του ενεργού υλικού που χρησιμοποιείται
LASER Στερεά
LASER Υγρά
LASER Αέρια

## Slide 5
Ανάλογα με την ισχύ εξόδου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας
Μικρής ισχύος (0.5-50mW)με ενεργό υλικό το Me-Ne
Μέσης ισχύος (5-20 W)με ενεργό υλικό το Ga-Al-As
Μεγάλης ισχύος με ενεργό υλικό το Ar,Ne και το Co2

## Slide 6
Aνάλογα με την επίδραση που έχουν στους ακτινοβολούμενους ιστούς
Αιμοστατικά
Υψηλής έντασης ή ζεστά Laser
Κρύα ή θεραπευτικά Laser(cold Laser)

## Slide 7: Φυσιολογικές αντιδράσεις ιστών στο LASER
Μικροαγγειοδιαστολη και υπεραιμία
Αναγέννηση ιστών λογω της μεγαλύτερης προσφοράς οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών αλλά και της απομάκρυνσης των μεταβολικών ουσιών
Αυξάνεται η παραγωγή ATP και ο κυτταρικός μεταβολισμός ενώ μειώνεται το κυτταρικό pH
αύξηση νευρικής αγωγιμότητας και της αναγεννητικής ικανότητας των νεύρων

## Slide 8: ΕΠΊΔΡΑΣΗ LASER ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ
Επίδραση στο δέρμα
Επίδραση στο λιπώδη ιστό
Επίδραση στο μυϊκό ιστό
Επίδραση στον οστίτη ιστό
Επίδραση στον νευρικό ιστό

## Slide 9: ΔΕΡΜΑ
αύξηση της έκκρισης κολλαγόνου από τους ινοβλαστες καθώς και την αύξηση έκκρισης της ελαστινης
Μείωση ρυτιδων,ουλες,ακμη,ψωριαση,ερπη

## Slide 10: Λιπώδης ιστός
Ελάττωση του όγκου των λιποκυτταρων
Αύξηση μεταβολισμού των λιποκυτταρων
Επιτάχυνση της απομάκρυνσης των μεταβολικών παραγόντων

## Slide 11: ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
Υπεραιμία Αύξηση μεταβολισμού
Η επιτάχυνση της διάσπασης του ATP και η παραγωγή ενέργειας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για παρατεταμένες και επαναλαμβανόμενες μυϊκές συσπάσεις
Η επιτάχυνση της αιματικής ροής
Συμβάλλει στην απομάκρυνση των μεταβολικών παραγώγων και την χαλάρωση των καταπονημένων μυών

## Slide 12: ΟΣΤΙΤΗΣ ΙΣΤΌΣ
Μείωση χρόνου πώρωσης κατάγματος
αύξηση δραστηριότητας οστεοβλαστών
Βελτίωση αιματικής κυκλοφορίας στην περιοχή του κατάγματος

## Slide 13: ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
αύξηση πύλης ερεθισμού
Αναστέλλεται η ελαττώνεται η δράση των αισθητικών ινών που μεταφέρουν την αίσθηση του πόνου από την περιφέρεια προς το ΚΝΣ.
τοπική και περιφερική αναλγητική δράση του LASER

## Slide 14: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LASER
Ανοικτα τραύματα και έλκη δέρματος
κακώσεις συνδέσμων
Τενοντίτιδες
Μυϊκές θλάσεις
κατάγματα
Οστεοαρθρίτιδα
Ρευματοειδή αρθρίτιδα\
Οσφυαλγία
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Χονδρομαλακυνση επιγονατίδας
Μεταταρσαλγια

## Slide 15: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LASER
Σε αιμορραγικές καταστάσεις
Σε κακοήθεις νεοπλασίες
Κοντά στα μάτια
Κοντά σε ενδοκρινείς αδένες
Μετά την ακτινοθεραπεία (4-6 μήνες)

## Slide 16: Τρόποι εφαρμογής
Με τον καθετήρα (probe)
Ακριβέστερη εστίαση και πιθανόν την διείσδυση σε μεγαλύτερο βάθος

## Slide 17
Συσκευή καθετής και οριζόντιας σάρωσης
Εφαρμόζεται σε μεγαλύτερης έκτασης περιοχές
Δεν μπορει να εστιάσει με ακρίβεια

## Slide 18: ΣΗΜΕΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ LASER
ΤΟΠΙΚΑ
Η επιλογή των παραμέτρων εξαρτάται από το είδος του προβλήματος ενώ η τοπική εφαρμογή δεν πρεπει να ξεπέρνα τα 90 sec
Χρόνος έκθεσης..5-20 λεπτά

## Slide 19: Σημεία εφαρμογής LASER
Στα ειδικά σημεία του σώματος που σχετίζονται με την πάσχουσα περιοχή
σημεία βελονισμου,κινητικα σημεία και σημεία επιφανειακών νεύρων
Ενδείκνυται για οσφυοισχιαλγια,αρθραλγια,αυχενικη σπονδυλοπάθεια
Χρόνος εφαρμογής 15- 90 sec για κάθε ειδικό σημείο

## Slide 20: ΣΗΜΕΊΑ ΕΦΑΡΜΟΡΓΗΣ LASER
Αντανακλαστικά σημεία του αυτιού
Ο ερεθισμός των σημείων αυτών θα μπορέσει να συμβάλλει στην επούλωση και στη μείωση της φλεγμονής και του πόνου στην πάσχουσα περιοχή
Χρόνος εφαρμογής 1-30 sec για κάθε σημείο.Σεκαθε συνέδρια ακτινοβολούνται 2-14 σημεία